	NCM / Alle NCM E-Bikes zeichnen sich aus durch einen starken Motor und einem ebenso leistungsstarken Akku mit USB-Anschluss, der eine große Reichweite ermöglicht. Die Marke besticht vor allem durch bestes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Modell	Paris Plus / Falt	Paris MAX N8R / Falt
Rahmen	40 cm	41,5 cm
Reifen	20 Zoll	20 Zoll
Motor	Das-Kit Heckmotor 40 Nm	Bafang MAX Mittelmotor 80 Nm
Akku	DEHAWK, 39V 19Ah 684Wh	DEHAWK, 36V 14Ah 504Wh
Display	Das-Kit C7B, 6 Unterstützungsstufen	Bafang MAX C966, 5 Stufen
Reichweite*	Bis zu 130 km	Bis zu 100 km
Bremsen	Scheibenbremsen hydraulisch	Vorne mechanische Scheibenbremse, hinten Shimano Nexus Rollenbremse / Modellvariante N8C: hinten Shimano Nexus Rücktrittsbremse u. mechanische V-Bremse
Schaltung	Shimano Acera 8-Gang	Shimano Nexus Nabenschaltung 8-Gang
Gewicht	23 kg	23 kg

*Die Reichweite einer Batterie hängt von verschiedenen Faktoren ab wie z.B. Gewicht des Fahrers, Fahrstil, Wetterbe-dingungen, Abnutzung und Druck der Reifen usw.